## Slide 1: 10 jaar na de metamorphose van ons huis: Orduynenstraat 86
Het verhaal van
Marja de Hart
& Tom Godefrooij

## Slide 2: We wilden verbouwen

## Slide 3: Trias Energetica
Energiebehoefte verminderen
Resterende behoefte duurzaam opwekken
…en efficiënt gebruiken
Conclusie
Maximaal isoleren
En dus aan de buitenzijde!
…de woning ‘krijgt een jas aan’.

## Slide 4: Bouwteam-aanpak
Project Alle lichten op groen: energieNUL73
Keuze aannemer uit coalitie: Roscobouw
Bouwteam (incl aanemer) denkt mee over technische uitwerking
Passief-huis-benadering

## Slide 5: Onze maatregelen
Isolerende schil aan de buitenkant
Passief kozijnen met 3 lagen glas;
Isoleren begane grond vloer / fundering;
Nieuw dak;
Aanbouw: isolatiewaarde (Rc van minimaal 8);
Gecontroleerde ventilatie;
Voor de koudste dagen van het jaar:
  gloei-spiral in ventilatiekanaal
  kickspace
Zonnepanelen: PV;
Van het gas af!
Notes: We hebben heel lang gezocht naar de beste maatregelen. Wij weten best wel wat van bouwen en energie, maar je hebt heel veel deskundigen nodig. En dan moet je er ook voor zorgen dat alle adviezen samen tot een goed resultaat leiden. We werken in een bouwteam waarin de aannemer, de installateur, de architekt en de energieadviseur zitten. We vergaderen bij ons thuis. Soms zitten we wel met 9 mensen aan tafel. Het was een heel proces. Met pieken en dalen. En nu moet de verbouwing nog beginnen.

## Slide 6
…maar het moesten steenstrips worden!

## Slide 8: Ontwerpkeuzes en leerpunten
Verwijderen buitenspouwblad: risico valse spouw!
Begane grond isoleren:
  Alle vloeren eruit
  …of de fundering isoleren
  Uiteindelijk allebei
Norm ‘passief’ toch haalbaar?
  Balans warmtebehoefte en keuze installatie
  Geen / wel / geen vloerverwarming

## Slide 9: Installatie
Gekozen voor relatief simpele installatie
Verwarming geïntegreerd in ventilatie-systeem
  WTW met naverwarmer
  Als duurzame bron alleen zonnepanelen
Ventilatie met ‘cascade’-systeem:
  Inblaas in woonvertrekken
  Afzuiging in keuken en natte ruimtes
  Geen inblaas in woonkeuken
Warm water door close-in-boiler en elektrisch doorstroomapparaat

## Slide 10: Gemeente
Afdeling Milieu en Energie:
Enthousiast met bewoners en bouwbedrijven in Project EnergieNUL73
Welstandscommissie:
was niet klaar voor onze aanpak; Het advise:
Behoud bestaand beeld, of…
Hoogwaardige (bijzondere) architectuur

## Slide 11: De verbouwing
Start 14 april 2014
Eerste oplevering 26 juni 2014

## Slide 12
Verwijderen buitenspouwblad

## Slide 13
Isolatie begane grond

## Slide 14
Fundering en vloer aanbouw

## Slide 15
Nieuw dak

## Slide 16
Dakkapel en aanbouw

## Slide 17
Tape om lucht-dicht te bouwen

## Slide 18
Isolatie aanbrengen op bestaande gevels

## Slide 19
Ventilatie-systeem met warmte-terugwinning

## Slide 20: Controles

## Slide 21: Ervaringen 10 jaar wonen in een energieneutraal huis
Comfortprestaties
Verbeteringen installaties en modificaties
Aandachtspunten
Energieprestatie
  De getallen: prognose en werkelijkheid

## Slide 22: Comfort-prestaties
De eerste winters waren te koud
  De warmte verdeelde zich verkeerd over het huis: boven te warm, beneden te koud
Zomer: nachtventilatie & veiligheid: we moesten leren hoe je dat doet
Discomfort wegens ontbreken stralingswarmte
  Wanden bleven (te) koud ook bij hogere Tlucht

## Slide 23: Latere verbeteringen
Inregelen ventilatie
Schakeling naverwarmer (december 2014):
  Van Taanvoer naar Tretour
  Verbetering, maar nog onvoldoende
I.v.m. verkeerde temperatuurverdeling (voorjaar 2015):
  Naverwarmer achter ventilatiekanaal slaapkamer én installatiekast;

## Slide 24: Verbeteringen (vervolg)
Plaatsing radiator in keuken (januari 2016)
  Voegt stralingswarmte toe: sterke comfortverbetering (en ook meer nergieverbruik)
Nieuwe naverwarmer (december 2017)
  Met schakeling d.m.v. (draadloze) ruimtethermostaat
  Lijkt afdoende voor betere verwarming in hele huis
Toevoeging extra CO2-sensor in keuken geen overbodige luxe

## Slide 25: Energieprestatie
Prestatiecontract gaat uit van gemiddelde over 3 jaar.
Bijzonderheden –> monitoren loont!
  augustus/september 2014 heel hoog gebruik: bleek foutief geschakelde spiraalverwarmer te zijn;
  in PHPP is persoonlijk gebruik en apparaten hoger geprognosticeerd dan wij gebruiken;
  in PHPP is voor verwarming minder geprognosticeerd dan we nodig hebben.

## Slide 26: Elektriciteit [kWh]
Chart: 
| Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December
O - Prognose | 139 | 283 | 447 | 693 | 853 | 798 | 861 | 783 | 547 | 363 | 191 | 120
O - Gem 2015-2019 | 161 | 350 | 504 | 735 | 803 | 757 | 799 | 743 | 615 | 401 | 216 | 132
O - 2023 | 145 | 301 | 443 | 638 | 807 | 873 | 668 | 632 | 631 | 347 | 167 | 78
G - Prognose | 870 | 638 | 431 | 239 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 252 | 599 | 842
G - Gem 2015-2019 | 936 | 734 | 551 | 228 | 188 | 162 | 153 | 144 | 167 | 277 | 613 | 820
G - 2023 | 896 | 667 | 595 | 256 | 186 | 161 | 170 | 145 | 156 | 184 | 692 | 824
Gebruikt
Opgewekt

## Slide 27: Jaaroverzicht elektriciteit [kWh]
Chart: 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
GEBRUIKT | 4529 | 5410 | 4388 | 5356 | 5183 | 5191 | 5652 | 4766 | 4932
Kolom2
OPGEWEKT | 6147 | 6154 | 5953 | 6636 | 6192 | 6363 | 5910 | 6780 | 5730

## Slide 28: Vragen?

## Slide 29: Verdieping

## Slide 30: We wilden verbouwen

## Slide 32: Op zoek naar iets bijzonders…

## Slide 33
Zonnepanelen strak in gelid

## Slide 36
Passief-brievenbus

## Slide 40
Blower-door-test